## Slide 1
1
Equipando su Embarcación
Chapter
2
Copyright 2014 - Coast Guard Auxiliary Association, Inc. 14th ed.
USCG AUX 091-18
Notes: 1

## Slide 2
Equipando su Embarcación
Chapter
2
Notes: 2

## Slide 3
3
Objetivos
Equipo de Seguridad
  Requeridos
  Deseados pero no requeridos
Notes: 3

## Slide 4
4
Equipos Requeridos
Toda embarcación debe ser registrada (con el estado) o documentada (USCG)
1. Documentadas (Registro Nacional)
  Con USCG embarcación de 5 toneladas o mas.
2. Registrada (Registro estatal)
El original debe estar en su embarcación todo el tiempo
El número de registro está en su certificado
Debe estar permanentemente visible en la parte frontal de su embarcación a babor y estribor
Notes: 4

## Slide 5
5
Equipos Requeridos
Número de Registro
  Claramente visible y contrastante
  3 pulgadas de altura mínimo
  Se registra en el estado de uso principal
  Registro sigue con el bote a menos que cambies el estado principal de uso
Notes: 5

## Slide 6
6
Equipos Requeridos
Numeración
  3” mínimo de altura
Color Contrastante
  Letras Cuadradas
  Espacio grande o guión, separando las letras de los números
Notes: 6

## Slide 7
7
Requerido en su embarcación
Hull Identification Number está localizado en el espejo de popa o “Transom”. (Número del casco) (HIN)
Notes: 7

## Slide 8
8
Equipos Requeridos
Placa de capacidad
Certificado del manufacturero
Debe estar legible
Indica el peso o capacidad máxima
Notes: 8

## Slide 9
9
Los Equipos Requeridos en su bote
El largo (de eslora) determina cuales son los equipos requeridos
  Se mide de proa a popa en una linea recta
  NO INCLUYE:
  Bowsprits (bouprés)
  Pulpitos (barandas)
  (en la proa)
  Boomkins (Stern)
Notes: 9

## Slide 10
10
Requisitos de ventilación
Muchos fuegos se producen por los vapores de gasolina en lugares cerrados como el motor, centina o compartimiento de gasolina
El Mejor Detector – Su NARIZ!
¡No encienda el motor si USTED huele vapores de gasolina!
Notes: 10

## Slide 11
11
Ventilación Natural
COWL = Manguerote de ventilación
Notes: 11

## Slide 12
12
Ventilación Motorizada
Notes: 12

## Slide 13
13
Los gases del motor pueden causar envenenamiento por monóxido de carbóno – existen detectores
Ventilación Natural – empuja aire fresco al area
Ventilación Motorizada – usa abanicos
Ductos de entrada y salida de aire deben estar a un nivel por encima del nivel de agua usual en la centina
Requerimentos de Ventilación
Notes: 13

## Slide 14
14
Requerimentos de Ventilación
Notes: 14

## Slide 15
15
Pegatina de aviso
  PELIGRO
  Los vapores de gasolina pueden explotar.
  Antes de encender el motor encienda los abanicos por cuatro minutos y verifique si hay vapores de gasolina en la centina.
Esta pegatina debe desplegarse cerca del interruptor de encendido (switch).
Notes: 15

## Slide 16
16
Parallamas (Backfire Flame Arresters)
Requeridos en motores de gasolina dentro de la borda. Evita contra-explosiones por el carburador
Tiene que ser aprobado por el Coast Guard o ser tipo U 1 SAE
Se deben de mantener
limpios
Notes: 16

## Slide 17
17
Pregunta?
¿Cual es la mejor manera de detectar vapores de gasolina?
¡USE SU OLFATO!
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons From Boat U.S. 20 year case file of things GoneWrong by Robert Adriance
Notes: 17

## Slide 18
18
Prevención & Detección
Monóxido Carbono
  Sus fuentes primarias son:
    Los generadores de Gasolina y además también los motores de combustión interna
Prevención
    Apague todos los motores mientras esté disfrutando en la plataforma del bote.
    Como este gas no tiene olor ni color, debes tener un detector instalado.
Notes: 18

## Slide 19
19
Emergencias “FUEGO”
Remover uno de estos tres elementos suprime el fuego Combustible, oxigeno, calor
combustible
calor
oxigeno
Notes: 19
19

## Slide 20
20
Basura Madera Papel
Líquidos Grasa
Aprobado por CG REQUERIDO
Equipos
Eléctricos
Tipos de Extintores de incendio
Notes: 20
20

## Slide 21
21
Tipos de Extintores
Bióxido de Carbono
  Excluye el Oxígeno & apaga fuego
  Puede causar asfixia
Halon - No longer manufactured
Type B Dry Chemical
Notes: 21

## Slide 22
22
Extintores de incendio
Tienen que ser aprobados por el Coast Guard
Notes: 22

## Slide 23
23
Extintores Clase B
Hale el Perno Tome la corneta Apunte por la base
Notes: 23

## Slide 24
24
Extintores de Incendio
Cuidado y Trato
  Verifique la presión
  Perno de seguridad
  Ha sido usado?
  Nunca “lo dispare” para probarlo
Notes: 24

## Slide 25
25
Extintores de incendio
Use PASS method (método PAAB en español)
Hale el Perno Tome la corneta Apunte a la base
Notes: 25

## Slide 26
26
Extintores de incendio
El método PASS (PAAB)
P in P erno
A im A punte a la base
S queeze A priete
S weep B arra de lado a lado
Notes: 26

## Slide 27
27
Pregunta sobre Extintores
Pareé los siguientes con la embarcación apropiada apropiada
1 B-I
2 B-Is o, 1 B-II
3 B-1s o, 1B-1 y 1 B-II
Notes: 27

## Slide 28
28
Chalecos Salvavidas (PFD)
Tienen que ser aprobados por el Coast Guard
Debe quedar ajustados propiamente
Se selecciona según el:
  Uso
  Tipo
  Tamaño
Por lo menos uno para cada persona a bordo
Reprinted with permission from Personal Flotation Device Manufacturers Association
Notes: 28

## Slide 29
29
Salvavidas Tipo 1
22 libras de flotación
Virará a una persona inconciente boca arriba
Aceptable en toda embarcación
recreacional y comercial
Para aguas costeras y mar abierta
Brinda la mayor proteción
Reprinted with permission from Personal Flotation Device Manufacturers Association
Notes: 29

## Slide 30
30
Salvavidas Tipo ll
15.5 libras de flotación
Virará a casi cualquier persona inconciente boca arriba
Aceptable en toda embarcación recreativa
Es para aguas costeras
Reprinted with permission from Personal Flotation Device Manufacturers Association
Notes: 30

## Slide 31
31
Salvavidas Tipo III
15.5 libras de flotación
Hay muchos diseños para deportes acuáticos
Aceptable en todo bote recreacional
Diseñado para aguas terrestres calmadas
Notes: 31

## Slide 32
32
Salvavidas Tipo IV
Diseñado para ser lanzado, no puesto
Embarcaciónes sobre 16 pies requieren uno de estos adicional
Reprinted with permission from Personal Flotation Device Manufacturers Association
Notes: 32

## Slide 33
33
Salvavidas Tipo V
Inflable
Híbrido
  Parcialmente boyante hasta ser inflado
Notes: 33

## Slide 34
34
Salvavidas Tipo V
Uso Especial
  Debe estar siempre puesto para ser legal
Híbrido – boyante e inflable
  Caros
  Estilos mas VIEJOS se deben tener puestos para navegar
  Disponible en tipos I, II & III
Reprinted with permission from Personal Flotation Device Manufacturers Association
Notes: 34

## Slide 35
35
Salvavidas
Requerimientos legales
  Aprobados por el Coast Guard
  Uno a bordo para cada persona
  Inmediatamente accesible
  Typo IV debe estar a mano
  Para 16 ft or mas, Si NO es una canoa o kayak
Notes: 35

## Slide 36
36
Salvavidas
Consideraciones generales
  Practique ponerselo mientras está en el agua
  No-nadadores deben tenerlo puesto todo el tiempo mientras estén a bordo
  Inspecione los salvavidas frecuentemente
Notes: 36

## Slide 37
37
Salvavidas
Cuido
  Guardelo en un lugar bien ventilado
  No lo use como cojín o defensa
  Inspeccione la cubierta para roturas
  Verifique la condición de las correas y herrajes
  Siga las instrucciones del fabricante cuando son tipo inflables
  No los guarde en su funda original
  ¿Bota aire cuando se aprieta? ¿ Que hacer?
Notes: 37

## Slide 38
38
Para Motoras Acuáticas
En Puerto Rico se requiere un salvavidas aprobado para motoras acuáticas aprobado para 50 MPH de impacto, y tener 14 años si no está acompañado.
Requisitos varian según el estado.
Notes: 38

## Slide 39
39
Pregunta
¿Que tipo de salvavidas es este?
TYPE III
Notes: 39

## Slide 40
40
Alarmas Sonoras
Corneta instalada
Corneta de aire portatil
Pito
Megáfono
Campana
  Embarcaciones sobre 20 metros (65.6 pies)
  Inland rules only
  Toda embarcación debe tener modo de hacer senales auditivas
Notes: 40

## Slide 41
41
Señales Visuales de Emergencia (SVE)
Día y Noche
Pirotécnicos – No-pirotécnicos
Aguas Costeras – Aguas Terrestres
Varían por estado
Notes: 41

## Slide 42
42
SVE – No-Pirotécnicos
Día
De noche solamente
Linterna
Notes: 42

## Slide 43
43
SVE – Pirotécnicas
Dia
  Humo
  Tinte o cinta
Noche
  Luz de bengala
  Bengalas aéreas
Recuerde
  Mantengalas secas
  Pueden no funcionar mojadas
  Son de corta duración
  Uselas solo si alguien puede verlas
  Tienen vida limitada
Notes: 43

## Slide 44
44
Inodoros (retrete) Marinos (MSD)
Inodoros (heads) marÍnos instalados
Tienen que ser aprobados por el USCG
Solo se vacian en una estación de vaciado con el simbolo a la derecha
No descargar aguas negras
en el mar
MSD se requieren en inodoros instalados que no tengan tanque de retención
Notes: 44

## Slide 45
45
EPIRB
(EPIRB)
Emergency Position – Indicating Radio Beacon
Le señala su localización al Coast Guard en una emergencia
Hay manuales y automáticos
Notes: 45
45

## Slide 46
46
Equipo Adicional
Linea y ancla
Piezas de repuesto y estuche de herramientas
Brújula y cartas marinas
Radio VHF-FM marino
Lineas de amarre y defensas
Estuche de primera ayuda para emergencias
Agua para emergencias
Linterna
Propulsión de emergencia (motor o remos)
Notes: 46

## Slide 47
47
Responsabilidades del capitán
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons From Boat U.S. 20 year case file of things Gone Wrong by Robert Adriance
Responsable de
  La seguridad de su tripulación
  La seguridad de su embarcación
  Daños causados a otros
Recuerde las 3C’s del navegante
  Precaución
  Cortesía
  Sentido Común
Notes: 47

## Slide 48
48
Informe de Accidente
Requerido cuando:
  Envuelve una muerte
  Hay una persona perdida
  Heridas que requieran algo mas que primeros auxilios
  Daño a la propiedad por mas $2000.00
Informes son para recoleccion de datos estadísticos
  NO se hacen públicos
Notes: 48

## Slide 49
49
El alcohol y las drogas
El alcohol contribuye a muchos accidentes marinos y muertes
Si consume alcohol o drogas sus probabilidades de sobrevivir en un accidente se reducen drásticamente
Aun las drogas legales pueden afectar su capacidad física y su juicio
El alcohol reduce su tiempo de reacción
Notes: 49

## Slide 50
50
Actidad estudiantil
Mencione cinco cosas que debemos tener en una emergencia
Salvavidas (PFDs)
Radio VHF-FM Marino
Equipo para sacar agua
EPIRB
VDS (SVE)
Notes: 50

## Slide 51
51
Regulaciones locales
PWC (motoras acuáticas)
  Su instructor tiene mas informacioón
Notes: 51

## Slide 52
52
Control de Contaminación
Oil Pollution Act (Ley de Contaminación con aceite)
Notes: 52

## Slide 53
53
Reglamento de descarga de basura
Notes: 53

## Slide 54
54
MARPOL
No descargas sanitarias dentro de 3 millas o menos (10 millas en Puerto Rico)
No tirar basura sin tratar
Botes de 40 pies o mas tienen que llevar un record de las descargas de basura
Placa MARPOL requerida
en botes 26ft & >
Placa MARPOL (resume la ley)
MARPOL = International Convention for the
Prevention of Polutants from Ships
Notes: 54
54

## Slide 55
Examen de cortesía
55
Conducido por USCG AUXILIARY
Números
Salvavidas
Extintores
Ventilación
Supresor de contra-explociones
Pitos y cornetas
Luces de navegación
Notes: 55

## Slide 56
56
Examen de cortesía del Auxiliary
Señales visuales de emergencia
Sistema de combustible
Ancla y linea
Remos
Bomba manual de agua
Instalación eléctrica
Instalación de cocina
Y todo es GRATIS.
Notes: 56

## Slide 57
57
Law Enforcement / Homeland Security
Abordajes
Homeland Security
  1-877-24-WATCH
Notes: 57

## Slide 58
Gracias
Illustrations provided by McGraw Hill Education
58
The
Notes: 58