## Slide 1
1
Copyright 2014 - Coast Guard Auxiliary Association, Inc. 14th ed.
Las Reglas de la Vía Marítima
Chapter
6
Notes: 1
1

## Slide 2
2
Objectivos del Capítulo
Como aplican las Reglas de Navegación
Diferencias entre el Interior y las Reglas Internacionales
La Regla de Responsabilidad General
Evaluando Responsabilidad en Accidentes
Responsabilidad de ayudar a otros
Notes: 2

## Slide 3
3
Objectivos del Capítulo (2)
Conducta Segura de su Embarcación
Las Señales Sonoras Apropiadas
Configuración Correcta de sus Luces
Operando con Visibilidad Restricta
¿Que significan las Luces y las Formas para Usted?
Señales Legales de Peligro
Notes: 3

## Slide 4
4
Reglas de Navegación
Propósito – Evitar Colisiones
Aplican a - Todos
Dos sets – Interior e Internacional
Divididas por – Linea de Demarcación establecidas por el Commandante del USCG.
Notes: 4
4

## Slide 5
5
Dos Sets de Reglas
La Linea de Demarcación separa Reglas del Interior, de las Internacionales
Reprinted with permission from
The Weekend Navigator by Bob Sweet
Notes: 5

## Slide 6
¿Porqué son necesarias dos sets de reglasɁ

## Slide 7
7
Dos Sets de Reglas
Las Reglas de Navegación Cubren:
  Internacional
  Interior
Leyes Estatales y Locales
  Aplican fuera de estas reglas
Nota: Use siempre los mismos estándares de sentido común
Notes: 7

## Slide 8
8
Definición de Embarcación
Un Buque es Cualquier tipo de Embarcación
Embarcación de Vela
Embarcación a Motor
  Hidroavión
Notes: 8

## Slide 9
9
Definiciones
Moored (amarrado, atracado)
Underway (en travesía)
  Adrift/Drifting (a la deriva)
  Making way (navegando)
Anchored (anclado)
Towing (remolcando)
Fishing (pescando)
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons From Boat U.S. 20 year case file of things Gone Wrong by Robert Adriance
Notes: 9

## Slide 10
10
Embarcaciones Definidas
Embarcación de Pesca
Embarcación con restricción para maniobrar
Embarcación sin Mando (sin timonel)
(a la deriva)
Embarcación restringida por el calado
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons From Boat U.S. 20 year case file of things Gone Wrong by Robert Adriance
Notes: 10
10

## Slide 11
11
Reglas
Embarcación de Motor
  Cualquiera impulsada por maquinaria
Reglas Especiales
Embarcación de pesca
Habilidad para maniobrar restringida
No bajo mando
Restringida por el calado
Notes: 11
11

## Slide 12
12
Regla General de Responsabilidad
Regla de Buena Marinería:
Regla de Prudencia General
  In caso de peligro inminente de una colisión, Usted debe usar su buena marineria, para tomar cualquier acción necesaria, para evitar una colisión, aún si viola una regla de navegación.
Notes: 12
12

## Slide 13
13
Regla General de Responsabilidad
Considere todos los peligros a la navegación
Considere cualquier circumstancia
  Peligros Inmediatos
Tiene que mantener un vigilante apropiado
Proceda a una velocidad prudente
Utilice cambios de rumbo amplios, para que otros puedan anticipar sus intenciones
Notes: 13
13

## Slide 14
14
Evaluando su Responsabilidad Legal
A veces todos comparten la responsabilidad por un accidente
Si Usted viola una regla, y sufre una colición, Usted podría ser parcialmente responsable sin importar lo que el otro capitán haga
Si está “bajo la influencia” Usted será parcialmente responsable sin importar la causa
Notes: 14

## Slide 15
15
Su Responsabilidad
Usted es responsable por cualquier daño que su bote cause a otra embarcación o por lesiones sufridas por sus pasajeros o a otros
Usted es responsable por su estela
  Viaje a baja velocidad en cercanía a la orilla
  NOTA: En PR no puedes dejar estela (velocidad menor de 5 mph) a menos de 150 pies de la orilla (Ley 430).
Siempre mantenga un vigía
Notes: 15

## Slide 16
16
Ley Federal
Requiere que Usted brinde asistencia a otra embarcación en peligro; si al realizar esto; usted, su embarcación, o su tripulación; no se pongan en peligro.
Notes: 16
16

## Slide 17
17
La Cláusula del buén SAMARITANO
“Un Buen Samaritano, que brinda ayuda a otros en peligro, puede ser responsable de los daños o muerte causada por su incapacidad de brindar un cuido razonable. Los individuos deben usar su propio albedrío para tomar decisiones sobre qué ayuda brindar”
Hacer menos en vez de mas; es usualmente lo mas inteligente, especiamente si Usted no tiene entrenamiento especial, o conocimientos apropiados
Notes: 17
17

## Slide 18
18
Consideraciones Generales
Tamaño de su embarcación
Manteniendo un vigía
Velocidad segura
Uso del radar
Mantengase a mas de 300 pies de distancia de una embarcación militar
Notes: 18
18

## Slide 19
19
Consideraciones Generales
Embarcaciones Grandes vs. Pequeñas
  Brinde espacio a embarcaciones grandes
  Mantenga un vigía
    La causa Principal de las colisiones de botes, es una falla en mantener un vigía apropiado
    Asigne a alguien como vigía
    Mire y Escuche
Notes: 19

## Slide 20
20
Rumbo Fijo
Un rumbo fijo + distacia reduciendose = curso de colisión
Notes: 20

## Slide 21
  Velocidad segura
    Lo suficientemente lento como evitar una colisión o causar daño por la estela
  Radar
    Es como un par de ojos extras
    Incrementa su responsabilidad
    Debe usarse cuando pueda ayudar a evitar accidentes
21
Consideraciones Generales
Notes: 21

## Slide 22
22
Pregunta a Estudiantes
Nombre los puntos claves de su responsabilidad.
Mantenga una velocidad segura
Mantenga un vigía apropiado
La regla de la buena
Marinería
1
2
3
Notes: 22
22

## Slide 23
Tiempo de Reacción Según Velocidad
Si el tiempo de reacción es 1 segundo, distancia que el bote viaja antes de reaccionar
20 nudos
40 nudos
60 nudos
El bote viajará mas allá antes de reaccionar
23
Notes: 23
23

## Slide 24
24
Stand-on vs Giveway
Bote que sigue su rumbo (Stand-on)
    Debe mantener su rumbo y velocidad
Bote que cede el paso (Giveway)
    Debe tomar pronta y substancial acción para evitar una colisión (choque)
Notes: 24

## Slide 25
25
Operando en Canales Angostos
Mantengase a la derecha (estribor)
No impida el paso a embarcaciones que solo pueden navegar en el canal
No se cruce en el paso de otros botes
No ancle excepto en una emergencia
Aguas interiores (solamente):
  Embarcación que viaja con la corriente (rio abajo) es la que mantiene el rumbo (Stand- On)
Notes: 25
25

## Slide 26
26
Separación del Tráfico (Reglas Internacionales)
En áreas congestionadas puede haber un Sistema de Tráfico en Una Sola Dirección
Entre o salga solo en el final. Entre a un ángulo pequeño
Evite cruzar el tráfico, y si es necesario solo en álgulo recto
No ancle en un Sistema de Separación de Tránsito a menos que sea una emergencia
Notes: 26
26

## Slide 27
Servicios de Tráfico de Embarcaciones
El USCG mantiene un VTS (STE en español) en varios puertos de EU
Conozca de su localización y averigue si usa este sistema
Debe ser capaz de identificar las boyas que indican los carriles
Nunca viaje en la dirección equivocada ni ancle
27
Notes: 27

## Slide 28
28
Zonas de “Stand-on” o de “Give Way”/Peligro
Danger Zone
Notes: 28
28

## Slide 29
29
“Stand-On” o “Give Way”
¿Quien es “stand on” cuando veas loa siguiente:
  Luz roja /Verde a la vez?
  Luz blanca acercandose?
  Luz Roja?
Notes: 29
29

## Slide 30
30
Situaciones para “Pasar”
Se encuentran
  De frente o cercano a este
  Babor a Babor es preferido
  Ninguno con derecho a paso
    UNA excepción – El derecho a paso le corresponde a embarcaciones que van rio abajo en un canal estrecho
Notes: 30
30

## Slide 31
31
Situaciones para “Pasar”
Rebasando
  No vemos luces visibles
  Luz blanca de la proa
  Rebasando – continúe sobrepasando hasta que esté totalmente fuera del paso del otro bote
Notes: 31
31

## Slide 32
32
Situaciones para “Pasar”
Crusandose
  Luz lateral es visible
  Right’s right – pase por la popa
Notes: 32
32

## Slide 33
33
El Riesgo de una Colisión
En las reglas de aguas interiores significa que intento actuar
En las reglas Internacionales son la acción que tomarás
Reprinted with permission from Federal Requirements & Safety Tips for Recreational Boats, U.S. Coast Guard Office of Boating Safety
Notes: 33

## Slide 34
34
El Riesgo de una Colisión
Encontrandose de frente a frente
(PROA A PROA)
Generalmente virarás a estribor (derecha)
Pasarás mirandose babor a babor
Reprinted with permission from Federal Requirements & Safety Tips for Recreational Boats, U.S. Coast Guard Office of Boating Safety
Notes: 34

## Slide 35
35
El Riesgo de una Colisión
Situaciones de cruce – Aguas interiores
Bote Giveway
(cederá)
Giveway
Un toque corto 1 segundo
Bote Stand-on
(Mantiene curso)
Stand-on
Un toque corto 1 segundo
Reprinted with permission from Federal Requirements & Safety Tips for Recreational Boats, U.S. Coast Guard Office of Boating Safety
Notes: 35

## Slide 36
36
El Riesgo de una Colisión
Situaciones de cruce – Aguas Internacionales
  Existen dos alternativas
No requiere ningun toque
Bote Give way
Un toque corto 1 segundo
Stand-on no responde
Giveway
Vessel
Giveway
Vessel
Stand-on
Vessel
Stand-on
Vessel
Reprinted with permission from Federal Requirements & Safety Tips for Recreational Boats, U.S. Coast Guard Office of Boating Safety
Notes: 36

## Slide 37
37
Dos toques cortos
El Riesgo de una Colisión
  Segun regla International el Stand-on (Sobrepasado) no tiene que responder
  5 toques cortos es la senal de peligro
Reprinted with permission from Federal Requirements & Safety Tips for Recreational Boats, U.S. Coast Guard Office of Boating Safety
Oovertaking situations
Situación de sobrepasar
Notes: 37

## Slide 38
38
Sobrepasando en canales angostos (Regla Internacional solo)
2 largos
2 cortos
1 largo
1 corto
1 largo y
1 corto
2 largos
1 corto
Stand-On Vessel – Respueta obligatoria
Give-Way Vessel – Note: Tiene que indicar su intencion
1 largos
1 corto
1 largo y 1 Corto
El Riesgo de una Colisión
Same Response
Port/Starboard
Notes: 38
38

## Slide 39
39
El Riesgo de una Colisión
  International and e Interior misma Regla
  1 largo
  Contesta 1 largo
ANSWER
Notes: 39

## Slide 40
Operaciones de buzos
40
De Noche Luz
Bandera Codigo Alpha
Bandera Buzo abajo
Notes: 40

## Slide 41
41
Reglas para Embarcaciones Especiales
Reprinted with permission from Rules of the Road and Running Light Patterns: A Captain’s Quic Guide by Charlie Wing
Mantiene su rumbo
Cede el paso
Notes: 41
41

## Slide 42
42
Reglas para Embarcaciones Especiales
Bote de vela es “give way” si
  Tiene viento de babor
  A barlovento de otra
  POW - “Port, Overtaking, Windward”
  (barlovento = de donde viene el viento)
Reprinted with permission from Rules of the Road and Running Light Patterns: A Captain’s Quic Guide by Charlie Wing
Notes: 42
42

## Slide 43
43
Conducta en un Canal estrecho
Si estas navegando en aguas desconocidas, debes obtener información local
Embarcaciones de mucho calado tienen prioridad
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons From Boat U.S. 20 year case file of things Gone Wrong by Robert Adriance
Notes: 43

## Slide 44
44
Sistemas de separación de tráfico
Reglas internacionales
  Use TSS de Separación de tráfico
  (TSS = Traffic Sepration Scheme)
    Carriles de una sola vía
    Cruse solo a 90 grados flujo del tráfico
    Vessel Traffic Services VTS
  Coast Guard los mantiene en algunos puertos
  Si el TSS aplica use el metodo TSS
  Debes poder reconocer las boyas de Carriles
  Nunca viajes contra el Tránsito
  NO Ancles en un TSS
Reprinted with permission from, A Cruising Guide to Puget Sound and the San Juan Islands, Second Edition by Michael Scherer
Notes: 44

## Slide 45
45
¿ PREGUNTA ?
¿Cuales son los tres sectores de un bote?
Notes: 45

## Slide 46
46
Luces y su forma
Notes: 46

## Slide 47
47
Luces en Botes de Motor
Notes: 47
47

## Slide 48
48
Luces en botes de Vela
Configuración alterna menos de 20 Metros (65.7 pies)
Ambos Vela y Motor menos de 20 Metros (65.7 pies)
Configuración opcional a 360 grados
Notes: 48
48

## Slide 49
49
Luces en Botes de vela
Underway with separate side lights
Underway with
combined side lights
Notes: 49
49

## Slide 50
50
Luces de botes pequeños
Menos de 7 M (23 ft)
Remos
Notes: 50
50

## Slide 51
51
Distancia de Visibilidad de las Luces
< 12 M
12 M to 20 M
39 ft 65 ft
20 M to 50 M
Notes: 51

## Slide 52
52
Actividad Estudiantil
Enumere las luces de Navegación requeridas
Side Lights (Laterales)
Masthead Light (Mastil)
Stern Light (Popa)
1
2
3
Notes: 52
52

## Slide 53
Luces y formas especiales
53
Ciertos botes usan señales especiales de dia o de noche Ej.:
Embarcación de pesca
Bote de calado hondo
Remolcadores
Bote anclados
Botes con vela y motor
Notes: 53

## Slide 54
54
Formas usadas de día
anclada
No bajo mando
Bajo vela y motor
De Pesca
Notes: 54

## Slide 55
55
Luces y Formas para Botes Anclados
Menor de 50 metros (164 ft)
  Lus blanca 360 grados al frente
  De Dia - Bola
50 metros o mas
  Una luz blanca 360 grados cerca de la popa mas baja que la frontal
Las 24 horas puede tener luces de cubierta
100 metros o mas tiene que tener luces de cubierta
Notes: 55
55

## Slide 56
56
Actividad estudiantil
¿Cuando se usan los toques de sonido?
Overtaking (Sobrepasando)
Leaving (Soltando amarras)
En visivilidad restricta (niebla)
1
2
3
Notes: 56
56

## Slide 57
57
Visibilidad Reducida
Cuando no estás a la vista de otras embarcaciones
Motores deben estar listos
Ninguna embarcación es la Stand-On
Use una velocidad segura
Tome acción evasiva si detecta otro bote en su radar
El radar NO ES un substituto apropiado para el vigía
Señales sonoras son las mismas para internacional y para aguas interiores
Luces de navagación tienen que estar encendidas
Notes: 57

## Slide 58
58
Visibilidad Reducida
Sonidos navegando
  Con motor – 1 largo cada 2 mins.
  Con motor a la deriva – 2 largos cada 2 mins.
  Con motor bajo circumstancias especiales:
1 largo y dos cortos cada 2 mins.
    Bote de vela
    Bote de pesca
    No bajo mando
    Maniobrabilidad restringida
    Remolcando o empujando
Notes: 58

## Slide 59
59
Visibilidad Reducida
Sonidos cuando no está navegando
  Anclados en aguas abiertas
    <12 M un sonido cada 2 mins.
    >12 M Campanazo rápido de 5 segundos cada minuto.
    >100 M Ring Bell and Sound Gong every 5 seconds
  Anclado – Pito corto, 1 largo, uno prologado, 1 corto cada minuto.
  Embarcación Encallada – igual que si ancla en aguas abiertas y
    en adición dar 3 campanazos separados y distintivos antes y despues
  Anclajes Especiales - < 20 metros no hacer señales de sonido
Notes: 59

## Slide 60
60
Copyright 2007 - Coast Guard Auxiliary Association, Inc.
Señal de Emergencia
Mayday en la radio, señal Morse de SOS
Disparos, corneta de niebla continua.
Cuadrado negro y bola anaranjada en fondo anaranjado, Banderines de N y C, flamas en la embarcacion, bengala de paracaídas, bengalas de estrellas rojas.
Señales de humo, elevar las manos estrechadas, alarma de redioteléfono, señal del EPIRB
Notes: 60
60

## Slide 61
61
Señales de Emergencia
Notes: 61

## Slide 62
62
Actividad Estudiantil
Mencione tres tipos de señales de emergencia.
Notes: 62
62

## Slide 63
63
Puentes Levadizos
Notes: 63

## Slide 64
64
Puentes Levadizos
La mayoría está normalmente cerrado
Algunos abren a horas predeterminadas
Algunos requieren notificación anticipada
Su marina local o el USCG tiene la información
Señales solicitando paso por sonido o radioteléfono marino.
Notes: 64

## Slide 65
65
Responsibilidad con el Ambiente
Use velocidad baja cerca de la orilla
Mantenga una distancia segura de ciertos sitios considerados en riesgo de sabotaje
Instalaciones Militares
Plantas Generatrices
Represas y Puentes
Puertos Comerciales
Llame al 911
Coast Guard Canal 16
Notes: 65

## Slide 66
66
Penalidades
Usted puede ser multado por no obedecer la Reglas
Penalidades civiles hasta de $5,000.00
La negligencia, si envuelve pérdida de extremidades o vida con multas hasta de $1,000.00
Accidentes en aguas internacionales mayores de $25,000.00 TIENEN que ser informados al Coast Guard
Accidentes en aguas interiores TIENEN que ser reportados a su agencia local (Policia, DNR)
La pérdida o desaparición de una persona TIENE que ser reportada
Notes: 66

## Slide 67
GRACIAS
Illustrations provided by McGraw Hill Education
67
The
Notes: 67