## Slide 1: Seguridad Marítima
Copyright 2014 - Coast Guard Auxiliary Association, Inc. 14th ed.
1
Chapter
8

## Slide 2: Seguridad Marítima
2
Chapter
8

## Slide 3: Objetivos de la Unidad
3
Accidentes y su prevención
Seguridad de su embarcación personal
Inmersión en agua fría/Hipotermia
Veleros
Monóxido de Carbono
Fuentes de información meteorológica y señales de
peligro

## Slide 4: Seguridad de Embarcaciones Pequeñas
4
Informar a los pasajeros
  Localización de los s alvavidas (PFD)
  Extintores
  Kit de primeros auxilios
  Bengalas
  Operación de la radio
  Utilización del baño (Head) de la Nave
  Manejo de las líneas
  Rescatando un “hombre al agua”
  Atracando
  Anclaje

## Slide 5: Seguridad de Embarcaciones Pequeñas
5
Conocer la ubicación de los equipos de emergencia, maximiza el tiempo cuando los segundos cuentan
Preparar planes antes de necesitarlos
Esté listo para responder a una situación

## Slide 6: Seguridad de Embarcaciones Pequeñas
6
Razones de las fatalidades a bordo
  Errores humanos
  La mitad ocurre en lagos y lagunas
  Mas de la mitad ocurren en embarcaciones de 12 a 16 pies de largo y en el muelle
  No utilizar su salvavidas “PFD”
  Uso de alcohol y drogas
  Ahogarse tras caer fuera de borda

## Slide 7: Seguridad de Embarcaciones Pequeñas
7
Evite inundar su embarcación de dos maneras
  No navegue una embarcación pequeña en mares picados
  Entienda acerca de la flotabilidad de su bote

## Slide 8: Seguridad de Embarcaciones Pequeñas
8
La habilidad de un bote de resistir naufraguar depende de:
  Forma del casco
  Cantidad de flotabilidad
  Centro de gravedad
  Centro de flotación

## Slide 9: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
9
La sobrecarga es un factor mayor
  Cambia el centro de gravedad
  Disminuye la francaborda de la embarcación

## Slide 10: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
fondo plano
fondo en “V”
fondo redondo
multicasco

## Slide 11: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
11
En las olas, el centro de gravedad (CG) y el centro de flotabilidad (CB) se mueven fuera del centro de la lancha
CB = Center of Bouyancy

## Slide 12: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
12
Descanso en equilibrio
Peso alterado
El bote es estable
Sobre su centro de masa
El bote es inestable
Se inunda o zozobra

## Slide 13: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
13
Cargue el bote con cuidado para mantener equilibrio
No se ponga de pie
Asegure la carga
Mantenga contacto en tres puntos
Sostengase de ambos lados
y mantenga un pie en
cubierta

## Slide 14: Estabilidad de Embarcaciones Pequeñas
14
Si su bote zozobra
  ¡Manténgase con su bote!
  Trépese sobre el, si es posible
  Mientras mas fría el agua, mas importante salir de ella
  Es mas fácil para los rescatistas verle sobre su bote

## Slide 15: Actividad para los Estudiantes
15
Los tres factores que causan naufragios son:
Sobrecarga
Alteración del CG (centro
de gravedad)
Alteración del CB (centro
de flotabilidad)
1
2
3

## Slide 16: Motoras Acuáticas
16
Son embarcaciones de motor Clase A
Sujetos a las Leyes de Navegación
Equipo federal, estatal y local
Muy inestables
Prohibido en PR y oros estados

## Slide 17: Motoras Acuáticas
17
Entienda la responsabilidad del operador
Respete a los demás
Conozca el equipo de seguridad
Consideraciones de seguridad
Nota: (uso de salvavidas) pfd‘s

## Slide 18: Motoras Acuáticas
18
El operador de una Motora “PWC” moviéndose a alta velocidad, podría no ver objetos en el agua
Una peligrosa pérdida de control del timón puede darse por acciones rápidas del acelerador

## Slide 19: Motoras Acuáticas
19
Consideraciones de seguridad
  Visibilidad
  Hombre al agua
  Corta corriente con resorte “Kill Switch”
  Evite aguas profundas hasta que esté competente
  Hipotermia

## Slide 20: Nadar Cerca de Botes
Conexiones eléctricas defectuosas sin tierra, podrían electrocutar
  Riesgo mayor en agua dulce
  Defectos en corriente de muelle o bote
  Solo 6 mA (miliamperes) causar la muerte
Equipment Leakage Circuit Interrupter (ELCI) – en el barco: corta la corriente
Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) – en el muelle: corta la corriente
20

## Slide 21: Agua Fría
21
Caer en agua fría puede causar:
  Shock frío
  Hipotermia
  Ahogamiento
Pero:
  Ropa abrigada ayuda
  Posición fetal
  Busque ayuda médica

## Slide 22: Hipotermia
22
Pérdida de calor en el cuerpo
Se detienen las funciones biológicas. Aumento de pérdida de calor al nadar. Puede ocurrir en agua tibia. Primera señal es la piel de gallina. Puede ocurrir en seco y fuera del agua, debido a la brisa.
TABLE 8-1
Approximate Median Lethal Exposure Times
Water temperature (°F)
35
45
55
65
70
Floating
with PFD
1.75
2.50
3.50
7.75
18.00
Treading
Water
1.25
1.75
3.00
5.75
13.00
Swimming
0.75
1.00
2.00
4.50
10.00
Times (hours)

## Slide 23: Lanchas y Veleros
23
Los veleros se diferencian de las lanchas ya que están a merced del viento
Las lanchas afectan a los veleros cuando estos están anclados o tapándole el viento
Si necesita
acercarse a un velero,
hágalo a favor del viento.

## Slide 24: Lanchas y Veleros
24
Tacking “Taqueo”
VIENTO
sotavento
Reprinted with permission from Fast Track to Cruising by Steve & Doris Colgate
barlovento

## Slide 25: Lanchas y Veleros
25
Direcciones a las que un velero puede navegar
Reprinted with permission from The Complete Sailor by David Seidman

## Slide 26: Lanchas y Veleros
26
Destrezas de Vela
  Anclaje & amarrando
  Viento y estela
  Bloquear el viento
  Visión obstruida
Reprinted with permission from The Complete Sailor by David Seidman

## Slide 27: Actividad de Estudiantes
27
En la mayoría de los casos, quién tiene el derecho de paso (stand-on)?
Lanchas
Veleros
1
2

## Slide 28: Envenenamiento por monóxido de carbono
28
Prevención
  Creada por combustión incompleta
  Mantenga el cuarto de máquinas ventilado
  No se reuna alrededor de los escapes de gases
  Use detectores de monóxido de carbono
Venenoso, inoloro, incoloro
Reprinted with permission from Seaworthy: Essential Lessons from BoatU.S.;s 20 year Case File of Things Gone Wrong by Robert A. Adriance”

## Slide 29: Clima
29
Conozca el area antes de salir
Actualίcese mientras está fuera
  Estación meteorológica
  WX en VHF-FM Radio Marino

## Slide 30: Clima
30
Indicios de Alerta
  Formaciones de nubes
  Cambios en el viento
  Estática en la onda AM del radio

## Slide 31: ¡Gracias!
Illustrations provided by McGraw Hill Education
31
The